## Slide 1
Du capteur au banc de test en open source hardware
FERNANDES MACHADO David
TAILHAN Amandine
4A GP, INSA Toulouse

## Slide 2
  Réalisation d’un capteur à jauge de contrainte low-tech à base de crayon graphite
  Évaluation de ce capteur en comparaison à un capteur commercial
Le projet

## Slide 3
SOMMAIRE
Eléctronique analogique
KiCad
ARDUINO
Banc de test
Datasheet
01
02
03
04
05
06
APK Mit App Inventor

## Slide 4
lectronique nalogique
01.

## Slide 5
Production d’un capteur Low-Tech
PONT DIVISEUR
PLUSIEURS AOP
  Problème : on amplifie le bruit et le offset
BUT
  Circuit de mesure de variation de résistance du capteur à jauge de contrainte à base de graphite
  Ordre Mohm/Gohm
  Résistance très importante => courant faible (5nA)
  Mesure de petites variations de R difficile
  R grand => beaucoup de bruit
AMPLIFICATEUR TRANSIMPÉDANCE
Capteur graphite à tester
Pont diviseur de tension

## Slide 6
Amplificateur transimpédance
AVANTAGES :
  Gain réglable : amplification réglable simplement en changeant R2
  Réduction du bruit avec filtres passe-bas
  Sensibilité plus élevée car AOP capable d’amplifier de faibles courants => meilleure stabilité de mesure

## Slide 7
KiCad
02.

## Slide 8
Schématique KiCad

## Slide 9
PCB
Visualisation 3D

## Slide 10
03.

## Slide 11
ARDUINO
BLUETOOTH + APK
SERVO-MOTEUR
ENCODEUR ROTATIF
ÉCRAN OLED + MENU
POTENIOMETRE DIGITAL + CALIBRATION
ACQUISITION DE DONNÉES

## Slide 12
Objectifs ARDUINO
ACQUÉRIR LES DONNÉES DU CAPTEUR DE GRAPHITE R(DÉFORMATION)
ACQUÉRIR LES DONNÉES DU FLEX SENSOR
GRAPHITE R(DÉFORMATION)
AFFICHAGE DES MESURES GRÂCE AUX MENUS
COMMUNICATION AVEC APK

## Slide 13
Acquisition données
R(déformation)
SERVO-MOTEUR
  Déformation capteurs
LECTURE TENSION
  AnalogRead()
  sensorValue * 5/1023.0

## Slide 14
Calibration
DIFFÉRENTS CRAYONS
  9B, 6B, 2B, and HB : 200 k Ω, 500 k Ω, 2M Ω, 20 M Ω
  => VADC dépend fortement du type de crayon
CALIBRATION
  Potentiomètre = R2
  Objectif : repos VADC = 500
  Si VADC > 600 => R2 augmente
  Si VADC < 400 => R2 diminue

## Slide 15
Écran OLED
Affichage des mesures
OLED
  Affichage du menu
ENCODEUR ROTATOIRE
  Déplacement dans le menu
MENU
  2 menus :
  Résistance : Rgraph, Rflex
  Calibration : R2, Recalibration

## Slide 16
Menus OLED
  2 menus :
  Résistance : Rgraph, Rflex
  Calibration : R2, Recalibration

## Slide 17
Bluetooth
APK
MODULE BLUETOOTH
  Recevoir données
  Envoyer données
  Communication APK
APK
  Lecture des données du module Bluetooth
  Envoie 1 ou 0 (servo allumé / éteint)

## Slide 18
APK
MIT App Inventor
04.

## Slide 19
APK
AFFICHAGE COURBE DU CHANGEMENT RELATIF DE RÉSISTANCE
ACTUALISER R2
AFFICHAGE VALEUR R
CONNECTION BLUETOOTH
ARRÊTER / DÉMARRER LE SERVO MOTEUR
Application GraphAsses

## Slide 20
Banc de Test
05.

## Slide 21
Objectifs du banc de test
RÉALISER UN SUPPORT
ENREGISTRER LES DONNÉES
TRAITEMENT DES DONNÉES

## Slide 22
PTC Creo

## Slide 23
Banc de Test
Tests sur 4B, 2B, HB :
  Test en compression
  Test en tension

## Slide 24
COM 3
.TXT
Code Python
LANCER ARDUINO
  Execution du programme enregistré dans Arduino UNO
LECTURE DONNÉES
  Lecture des données envoyées par Arduino sur COM3
ENREGISTREMENT DONNÉES
  Format .txt

## Slide 25
Traitement données
EXCEL
MOYENNAGE
    Entre 2 et 4 acquisitions / crayon
Courbe V(Déformation)
COURBE RÉSISTANCE RELATIVE

## Slide 26
DATASHEET
06.

## Slide 27
PINOUT
DIMENSIONS
Capteur en graphite

## Slide 28
Résultats obtenus

## Slide 29
Conformité avec article scientifique
Mines plus douces => teneur en graphite plus élevée => résistances plus faibles => sensibilité plus faible
  Résultats souhaités
  Résultats obtenus en tension
Bon ordre de grandeur des
résistances au repos
Nos résultats
Résultats de l’étude

## Slide 30
Comparaison au capteur commercial
Notre capteur
Capteur commercial

## Slide 31
Electronique analogique
KiCad : PCB à brancher sur la carte Arduino UNO
Code Arduino
Banc de test
Application Android
Datasheet
Respect des livrables

## Slide 32
Merci pour votre attention